廊坊市廊青环保工程技术有限公司除雾器主要参数

| 名称 | 单位 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 形式 |  | 平板式除雾器、屋脊式除雾器、烟道内水平除雾器 |
| 安装位置 |  | 脱硫塔内浆液喷淋层上方 |
| 除雾器面积 | ㎡ | 同脱硫塔的内径面积或烟道截面积 |
| 除雾器设计空塔流速 | m/s | 平板式2.5～3.8m/s 屋脊式2.8～4.8m/s |
| 除雾器级数 | 级 | 两级 |
| 除雾器材料 |  | 增强聚丙烯（FRPP） 、不锈钢316L、304、310S等 |
| 除雾器叶片的热变形温度 | ℃ | 138（FRPP） 不锈钢材质500℃以上 |
| 除雾器整体空间 | mm | 平板式一般为2800 屋脊式高度依据实际情况而定 |
| 一级除雾器重量 | Kg | 依脱硫塔的内径或烟道截面积而定 |
| 一级除雾器承重梁规格 | mm | 根据不同塔径设计 |
| 二级除雾器重量 | Kg | 依脱硫塔的内径或烟道截面积而定 |
| 二级除雾器承重梁规格 | mm | 根据不同塔径设计 |
| 二级除雾器到塔顶的距离 | mm | ≥2000 |
| 顶层浆液层距一级除雾器距离 | mm | ≥2100 |
| 除雾器折流板间距及高度 | mm | 依据不同脱硫工艺而定 |
| 除雾器折流板厚度 | mm | 3 |
| 除雾器承重能力 | Kg/m2 | 300 |
| 冲洗系统冲洗层数及方位 | 层 | 3，一级除雾器上下游，二级除雾器下游。部分除雾器可配置4层，最上层手动冲洗 |
| 冲洗水管道材质 |  | 增强聚丙烯（FRPP）、不锈钢316L、玻璃钢、PP+FRP |
| 冲洗水管道直径 |  | 依据脱硫塔直径而定 |
| 喷嘴材质 |  | 增强聚丙烯（FRPP）、不锈钢316L |
| 喷嘴喷射角度 | 度 | 实心锥 90 |
| 喷嘴喷射压力 | bar | 2 |
| 喷嘴最大流量 | m³/h | 1.68 |
| 冲洗水冲洗方式 |  | 按程序控制，间断式冲洗 |
| 每层冲洗水管道阀门数量 | 个 | 依据脱硫塔直径而定 |
| 总耗水量 | m3/h | 依据脱硫塔直径而定 |
| 除雾器出口烟气液滴含量 | mg/m3 | ≤75mg/Nm³(干基) |
| 除雾器除雾效率 | % | 99%（对直径大于26μm） |
| 除雾器除雾原理 |  | 原理是斯特拉斯方程。根据不同大小微粒在运动中惯性大小不同，在运动方向改变时被折流板捕捉下来。 |

廊坊市廊青环保工程技术有限公司

销售部： 陈富源

手机：13483628354

咨询电话：0316-8663818    传真：0316-5943507

邮箱：lqhb@chuwuqi.cn

网址：www.chuwuqi.cn

厂址：河北省廊坊市广阳区北旺乡吴堤村工业园区    邮编：065000

办公地址：河北省廊坊市广阳区广阳道9号人行宿舍楼1单1802室